## Slide 1: Coffee & Tea Machine Proiect Proiectare Logica
Realizat de:
Andronache Mădălina-Georgiana
Mihai Bianca-Ioana
Radu Andrei-Laurențiu
Stavăr Laurențiu-Cristian
Grupa 312CC
Facultatea de Automatică și Calculatoare

## Slide 2: Cuprins Tema proiectului Schema Bloc Organigrama 2 4 1 Descrierea funcționalitații 3 Lungimea microinstructiunii 5

## Slide 3: Cuprins Proiectarea schemei unitații de comanda microprogramate Alegerea componentelor digitale folosite 8 7 Proiectarea cablajului 9 Completarea conținutului memoriei de microprogram 6 Documentație activitate 10

## Slide 4: Tema proiectului
Proiectez unitatea de comandă a unui aparat de cafea cu două programe: prepararea de cafea sau ceai. În plus, utilizatorul poate alege mărimea preparatului și dacă dorește zahăr sau nu.
Pentru implementare aparatului avem nevoie de 24 stări, ce vor fi codificate pe exact 5 biți (16 <= 24 <= 32). Vom folosi 5 variabile de stare: Q4, Q3, Q2, Q1, Q0.

## Slide 5: Schema bloc

## Slide 6: Funcționalitate
Aparatul pornește prin apăsarea butonului de start. Apoi, utilizatorul va trebui să selecteze mărimea băuturii dorite: mică sau mare.
Ulterior, se selectează băutura: cafea sau ceai. Pentru fiecare dintre cele 2 variante, există 2 tipuri de preparate, cafea (Ristretto sau Espresso) și ceai (Ceai de plante sau Ceai de fructe). La final, utilizatorul alege dacă dorește sau nu zahăr.

## Slide 7: Input
Pe parcursul funcționării aparatul primește de la utilizator 8 semnale, după cum urmează:
START – începe prepararea băuturii
M – se selectează mărimea băuturii dorite
B – se selectează tipul de băutură dorită
CA – dacă tipul de băutură selectat anterior a fost cafea, se alege între cele 2 variante de cafea
L – se selectează dacă utilizatorul dorește lapte sau nu
CE – dacă tipul de băutură selectat anterior a fost ceai, se alege între cele 2 variante de ceai
Z – se selectează dacă dorește zahăr
D1, D2, D3, D4, D5 – decizii auxiliare

## Slide 8: Output Aparatul prezinta 8 ieșiri, folosite pentru comanda dispozitivelor:
C1 – comanda utilizare unei mărimi mare
C2 – comanda utilizare unei mărimi mică sau mare și afișează opțiunea
C3 – comanda utilizare cafea Espresso
C4 - comanda utilizare cafea Ristretto sau Espresso și afișează opțiunea
C5 – comanda utilizare Ceai de plante
C6 – comanda utilizare Ceai de plante sau Ceai de fructe și afișează opțiunea
C7 – comanda utilizare zahar
C8 – comanda utilizare sau nu a zahărului și afișează opțiunea

## Slide 9: Organigrama
Inițiala
Finala

## Slide 10: Organigrama inițiala

## Slide 11: Organigrama finala

## Slide 12: Lungimea microinstructiunii
Daca nu ținem cont de memorie
Lμi(Tip 0)=1+n_ci+n_adr=1+4+5=10
Lμi(Tip 1)=1+n_out=1+8=9
Lμi=max(L_(μi Tip 0),L_(μi Tip 1))=10
Daca ținem cont de memorie
Lμi(Tip 0)=1+n_ci+n_adr=1+4+6=11
Lμi(Tip 1)=1+n_out=1+8=9
L_μi=max(L_(μi Tip 0),L_(μi Tip 1))=11

## Slide 13: Completarea conținutului memoriei de microprogram

## Slide 15: Proiectarea schemei unitații de comanda microprogramate

## Slide 16: Alegerea componentelor digitale folosite Memorie Numarator Baterie porți AND
Model: CAT22C10
Numar: 3
1
2
3
Model: SN74193
Numar: 2
Model: 7408
Numar: 2

## Slide 17: Alegerea componentelor digitale folosite MUX Baterie porți OR Baterie porți NOT
Model: 7432
Numar: 1
4
5
6
Model: 7404
Numar: 1
Model: 54150
Numar: 1

## Slide 18: Proiectarea Cablajului

## Slide 20: Conexiunile dintre pini Memoria și multiplexorul Multiplexor Memorie, MUX, poarta NOT, poarta SAU
I/O2 (M1) → D (MUX)
I/O1 (M1) → C (MUX)
I/O0 (M1) → B (MUX)
I/O3 (M2) → A (MUX)
1
2
3
I/O3 (M1) este conectat cu pinul 1 din chip-ul SAU
W din MUX este conectat cu pinul 1 din chip-ul NOT
Pinul 2 din chip-ul NOT este conectat cu pinul 2 din chip-ul SAU
• E0 (MUX) → M
• E1 (MUX) → B
• E2 (MUX) → CE
• E3 (MUX) → Z
• E4 (MUX) → D1
• E5 (MUX) → CA
• E6 (MUX) → D3
• E7 (MUX) → D2
• E8 (MUX) → D5
• E9 (MUX) → D4
• E0, E10 – E15, STROBE, GND (MUX) se conectează la masă

## Slide 21: Memorie și Masca Pinii ieșirilor Conexiunile dintre pini
• I/O3 (M1) se duce în toate porțile AND (pinii 1, 4, 10, 13 de pe ambele chip-uri)
• I/O2 (M1) se duce pinul 2 în AND1
• I/O1 (M1) se duce pinul 5 în AND1
• I/O0 (M1) se duce pinul 9 în AND1
• I/O3 (M2) se duce în pinul 12 în AND1
• I/O2 (M2) se duce în pinul 2 în AND2
• I/O1 (M2) se duce în pinul 5 în AND2
• I/O0 (M2) se duce în pinul 9 în AND2
• I/O3 (M3) se duce în pinul 12 în AND2
4
5
Pinul 3 (AND1) reprezintă ieșirea C1
Pinul 6 (AND1) reprezintă ieșirea C2
Pinul 8 (AND1) reprezintă ieșirea C3
Pinul 11 (AND1) reprezintă ieșirea C4
Pinul 3 (AND2) reprezintă ieșirea C5
Pinul 6 (AND2) reprezintă ieșirea C6
Pinul 8 (AND2) reprezintă ieșirea C7
Pinul 11 (AND2) reprezintă ieșirea C8

## Slide 22: Memorie, Numaratoare & poarta SAU Intrari M1-M3 Conexiunile dintre pini
•Pinul 3 din chip-ul SAU este conectat cu pinul LOAD(N1-N2) si cu pinul UP(N2)
•Pinul CO(N2) este conectat cu pinul UP(N1)
•I/O2(M2) este conectat cu D(N1)
•I/O1(M2) este conectat cu C(N1)
•I/O0(M2) este conectat cu B(N1)
•I/O3(M3) este conectat cu A(N1)
•I/O2(M3) este conectat cu D(N2)
•I/O1(M3) este conectat cu C(N2)
6
7
• QD(N1)-A5
• QC(N1)-A4
• QB(N1)-A3
• QA(N1)-A2
• QD(N2)-A1
• QC(N2)-A0

## Slide 23: Documentatie activitate Andronache Madalina-Georgiana Mihai Bianca-Ioana
-elaborarea schemei bloc
-descrierea funcționalității automatului
-proiectarea cablajului
-elaborarea prezentării .pptx
-elaborarea schemei bloc
-elaborarea organigramei
-alegerea componentelor digitale folosite
-proiectarea cablajului

## Slide 24: Documentatie activitate Radu Andrei-Laurențiu Stavar Laurențiu-Cristian
-elaborarea schemei bloc
-elaborarea organigramei
-calculul lungimii microinstructiunii
-proiectarea cablajului
-elaborarea schemei bloc
-completarea conținutului memoriei de microprogram
-elaborarea prezentării .pptx
-scrierea documentației de proiect

## Slide 26: Mulțumim!